## Slide 1
<number>
无线生活·无限精彩
WLINK 萬聯科技
POS机推广方案
Notes: <number>

## Slide 2
<number>
无线生活·无限精彩
POS机发展:
1.磁条接触式
2.蓝牙传输
Notes: <number>

## Slide 3
<number>
无线生活·无限精彩
刷卡机系统架构图:
Multiple Smart Card
Interface IC
POS
Main Chip
MCU
(Decode)
MSR AFE
一、传统刷卡机
Notes: <number>

## Slide 4
<number>
无线生活·无限精彩
刷卡系统方框图
PF5291
CPD
F2FOUTA
F2FOUTB
F2FOUTC
MCU
(解碼&编码)
STM32
数据储存、
比对及终端机
单元
F2FOUT
UART
PF5291
HEAD I/F
MCU
UART
HEAD I/F
Notes: <number>

## Slide 5
<number>
无线生活·无限精彩
产品 | 磁卡解码芯片 | 磁卡&IC卡复合芯片
型号 | PF52912/3 | PF52922/3
封装 | QFN16(4*4mm) | QFN24(4*4mm)
标准 | ISO7811 | ISO7811&7816
工作电压 | 2.7V-5.5V | 2.7V-5.5V
工作电流 | 3mA | 4mA
休眠电流 | 100uA | 100uA
工作温度 | -40--85℃ | -40—85℃
接口 | F2F | F2F&I²C （Programmable Smart card power supply and CCLK）
特性 | AGC | AGC/Direct Level Shifters/Short circuit current limitation/Synchronous Card support
Notes: <number>

## Slide 6
<number>
无线生活·无限精彩
二、蓝牙刷卡机
蓝牙刷卡系统方框图
HS6600
Cortex M3
双模
USB
智能卡接口
磁卡驱动
外部存储设备flash

## Slide 7
26/7/28
<number>
无线生活·无限精彩
蓝牙刷卡机样机图片

## Slide 8
<number>
无线生活·无限精彩
HS6600P是一款用于无线双模蓝牙收发机。
● 蓝牙兼容性
◆ 完全支持蓝牙4.0标准，具有双模控制器
◆ 支持BR（1M速率）、EDR（2、3M速率）和低功耗LE
◆ 支持BT4.0定义的所有包结构
◆ 支持AFH自适应调频机制
● 蓝牙收发机
◆ 支持10dBm的最大发射功率
◆ 快速自动增益控制电路（AGC）
◆ 数字解调技术提高灵敏度和同频干扰抑制性能
◆ 增强的WiFi干扰抑制能力
◆ 实时数字RSSI输出
◆ 内部集成PMU，具有DC/DC，LDO和USB充电功能
◆ 支持高达250mA的快速充电
◆ 外接16MHz晶体振荡器
◆ 内部集成多用途10-bit ADC
HS6600简介
Notes: <number>

## Slide 9
<number>
无线生活·无限精彩
HS6600简介
Notes: <number>

## Slide 10
<number>
无线生活·无限精彩
● 软件集成功能
◆ 支持从SPI NOR flash启动
◆ USB升级，以及空口升级OTA（Over-The-Air）
◆ 支持程序补丁操作
◆ 支持两个连接
◆ 支持速率达到96MHz的ARM cortex M3 MCU
◆ 集成512KB ROM 和384KB RAM
HS6600简介

## Slide 11
<number>
无线生活·无限精彩
谢谢！
Contact us:
Website: www.wlink-co.com
Taiwan H/Q
No.46, Aly. 108- 3, Ln. 445, Sec. 2, Meishi Rd., Yangmei , Taoyuan, Taiwan
TEL: +886-3-4811534(rep.)
TEL:+86-13510770562
Notes: <number>